## Slide 3: De nauwkeurigheid van een horizontaal gestuurde boring
Hans Landwehr
Henk Kruse
Remco Boeije
TKI Nauwkeurig Boren
Naam Achternaam

## Slide 4: Inhoudsopgave
TKI Project - onderzoeksproject
Wat weten we van onnauwkeurigheid in ligging
Database HDD projecten en analyse van afwijking in ligging
Welke mechanismen
Synthese resultaten tot onzekerheidsband

## Slide 5: Nauwkeurig horizontaal gestuurd boren
Onderzoeksproject

## Slide 6: Doel TKI Nauwkeurig boren
Probleem: HDD steeds vaker in omgevingen met veel andere objecten. Hoe nauwkeurig is de aanleg?
Doel:
Wat is afwijking in gerealiseerde boringen t.o.v. ontwerp lijn
Hoe kunnen afwijkingen worden verklaard
Welke benodigde ruimte langs de boorlijn
  Betere voorspelling afwijkingen in HDD aanleg

## Slide 7: Onderzoek met werkpakketten
WP1 Nauwkeurigheid meting locatie boorkop
WP2 Database metingen met aanleg gegevens
WP3 Voorspellingsmodel pilot boren met maximale afwijkingen (nog in ontwikkeling)
WP4 Resultaten synthese (moet nog plaatsvinden)

## Slide 8: WP1 Meetnauwkeurigheden
Ontwerp : strakke lijnen – meerdere vertikale en horizontale bochten
Ontwijken objecten
Volgen bestaande infra/landinrichting
Ondergrond

## Slide 9: WP1 Meetnauwkeurigheden
Praktijk: Afwijkingen van de gerealiseerde boorlijn t.o.v. ontwerplijn
Oorzaken:
Type meetsysteem, bijv. walkover , magnetic, gyro
Presentatie locatie data (plaats meetsensor, verwerking in stuur software)
Rol boormeester (corrigeren en anticiperen)
HDD boorproces (stuur systeem, drill bit, drill pipes, drilling fluid, reamertype, weight, pulling force..)
Ondergrond waardoor heen wordt geboord

## Slide 10: WP1 Meetnauwkeurigheden
NSTT rapport uit 2013 nauwkeurigheid ligging HDD bepalen (<1 m, 1-2, 2-5, >5 m)

## Slide 11: WP1 Meetnauwkeurigheden
Bron: Literatuur-cursus HDD
Walkover | Magnetic | Gyro
Ca. 5% van diepte | Ca. 1-2% van diepte | <0,1% van lengte
10-15 m diep | 50-75 m diep | ‘onbeperkt’

## Slide 12: WP2 Database metingen
Database vullen met data van uitgevoerde projecten NL omstandigheden
Van Leeuwen Sleufloze Technieken
Van Vulpen BV
20 HDD projecten
Locatie data pilot, ruim, na-meting
Boorproces data:
  Design drilling line,
  Gebruikt materiaal
  Krachten, drukken per joint
Database vertrouwelijk – alleen voor studie
Notes: Staal PE - D=110-800 - L= 55-1400 gem450 – hoeken8-22 grad – 2 walkover 18 gyro – nameting 1 walkover - 19gyro

## Slide 13: WP2 Database metingen
Opschonen database:
Locatiegegevens niet altijd RD coordinaten
Soms intrede/uittredepunt omgedraaid
Diepte offset door referentie MV ipv NAP
Horizontale offset soms niet te verklaren
Toevoegen grondinformatie:
Geleverde sonderingen / boringen
BRO / Dino Loket gegevens
Structureren data, focus op locatie/diepte ligging:
Ontwerp (pilot_design)
Meting ruw (pilot_measured)
Meting rapport (pilot_report)
Meting eind (pipeline installed)

## Slide 14: WP2 Database metingen – analyse data
bovenaanzicht
Bovenaanzicht
Zijaanzicht
ontwerp
pilot
leiding
ontwerp
pilot
leiding

## Slide 15: WP2 Database metingen – analyse data
Bovenaanzicht
ontwerp
pilot
leiding

## Slide 16: WP2 Database metingen – analyse data
Zijaanzicht
ontwerp
leiding
pilot

## Slide 17: WP2 Database metingen – analyse data
Afwijking tov ontwerpboorlijn
Ontwerp lijn
na pilot fase
na intrekken
Wiskunde – assenstelsel dat met boorlijn meeloopt
1
2
3

## Slide 18: WP2 Database metingen – analyse data
Afwijking Bovenaanzicht
Afwijking Zijaanzicht
Links
Rechts
Boven
Onder
Afwijking

## Slide 19: WP2 Database metingen – analyse data
Boogstraal R
Richting
links-recht-op-neer

## Slide 20: WP2 Database metingen – analyse data
Gyro
Walkover

## Slide 21: WP2 Database metingen – analyse data
Afwijking per project; verwachting < 1,5 m
Enkele project uitschieters als gevolg van een onverklaarbare offset (kan meetfout zijn)

## Slide 22: WP3 Voorspellingsmodel
Welke mechanismen spelen rol: |  | 
A | Laagovergang | richtingverandering op hardere laag (laagscheiding, sterkte/stijfheid)
B | Zinken en opdrijven | weglopen in slappe laag (effectief gewicht drilling tools/ruimer)
C | Insnijden in bochten | Bij intrekken afsnijding bochten, pull kracht
D | Minimale boogstraal | Uit de bocht lopen, krachten in bochten hoger dan bearing capacity/ stijfheid buizen
E | Insluitingen in de ondergrond | Obstakels in grond zoals kei
Z | Boormeester | Correctie op waarnemingen huidige ligging

## Slide 23: WP3 Voorspellingsmodel
Modellen in ontwikkeling
Kunnen we geobserveerde afwijkingen t.o.v. design lijn verklaren
Ja, dan kunnen deze gebruik worden voor voorspelling van afwijkingszone
Toetsen bij enkele database projecten
Voorbeeld:

## Slide 24: WP3 Voorspellingsmodel
Voorbeeld: op X=10 ontstaat afwijking ; zonder maatregel veranderd diepte ligging en horizontale ligging
X=10 afketsen op laagscheiding

## Slide 25: WP3 Voorspellingsmodel
Voorbeeld: Boormeester constateert afwijking; maatregel stuur correctie (voorbeeld diepte)
Afhankelijkheid reactietijd (sensor achter boorkop)
Naijlen 3 m
Naijlen 10 m

## Slide 26: WP3 Voorspellingsmodel
Voorbeeld: Boormeester constateert afwijking; maatregel stuur correctie (voorbeeld diepte)
Afhankelijkheid stijfheid buizen of snelheid correctie
Rmin = 100 m
Rmin = 1000 m

## Slide 27: WP4 Resultaten synthese
onzekerheid door meting
onzekerheid die volgt uit metingen; mechanismen op bepaalde locatie
Band om designlijn; hier zichtbaar gemaakt in in aanzicht
< 1,5 m bij 20 projecten; mechanismen op bepaalde locatie in HDD trace

## Slide 28: Nauwkeurig horizontaal gestuurd boren
Projectgroep meeting 4e kwartaal
Afronding rapportage december 2023
Rapportage beschikbaar februari 2024
Vervolg project?
Aansluiting NEN 3650 commissie februari 2024
Opname in NEN 3650 januari 2025
( Aanpassing software Drill Control en D geo pipeline mogelijk in 2025)

## Slide 29: Nauwkeurig horizontaal gestuurd boren
Onderzoeksproject

## Slide 30: Contact
facebook.com/deltaresNL
linkedin.com/company/deltares
@deltares
@deltaresNL
www.deltares.nl
info@deltares.nl
@deltares
@deltares
linkedin.com/company/deltares
facebook.com/deltaresNL